Спецификация:

| Товары, которые будут поставляться | Количество | Описание/технические характеристики товаров | Крайняя дата поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado | 1 шт | Тип: Пассажирский, Цвет: белый Руль: Слева, Усилитель руля Двигатель: объем не меньше 3 л.; турбодизель Мощность: не менее 170 л.с. Коробка передач: автомат Количество сидений: не менее 5 Привод: полный Расходы топлива (смешанный цикл): не более 9 л/100км Экологический стандарт: не менее Евро 4 Гарантия на автомобиль: не менее 2 лет/неограниченный пробег или 3 лет/100 тыс. км | До 30 ноября 2014 |
|  |  | Необходимое оборудование: |
|  |  | Фары: ксеноновые фары, передние и задние противотуманные фары |  |
|  |  | Подогрев переднего и заднего стекол, электропривод передних и задних стеклоподъемников с автоматической функцией. |  |
|  |  | Зеркала заднего вида: электропривод регулирования, обогрев. |  |
|  |  | Салон: темная ткань, подогрев передних сидений. Климат-контроль. |  |
|  |  | Безопасность: ABS, EBD, VSC, A-TRC, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые защитные шторки для первого и второго ряда. |  |
|  |  | Иммобилайзер, центральный замок. |  |